Инструкция по установке  катушки зажигания  25 707 03-S.

Примечание:  Перед началом работ отключить клемму «минус» от АКБ.

Примечание:  Замену катушек зажигания необходимо производить комплектно (рис. 1)

Рис. 1.

- Для замены катушек  необходимо первоначально снять корпус вентилятора, сохраняя все детали и крепеж.

- Отсоединить 3-х контактные разъемы от катушек зажигания (рис. 2)

Рис. 2.

- Далее будет необходимо открутить винты крепления старых катушек зажигания, демонтировать  катушки зажигания, сохраняя крепежные винты.

- Установить новые катушки зажигания контактом к себе на те же посадочные места,  как можно дальше от маховика  закрепить  винтами (рис.3)

Клемму (рис. 1 Е) экранирования высоковольтного провода необходимо закрепить под ближайшим болтом при закреплении катушки. Он просто должен замыкаться на «массу»

Рис. 3.

- Убедитесь, что магниты не задевают за катушки зажигания для этого необходимо проверить   наличие зазора между магнитом и катушкой зажигания с помощью щупа. Зазор должен быть в пределах  0,203-0,305 мм. Затянуть винты до 4,0- 6,2 Н-м.

- Переходим к электрическому монтажу, берем жгут, который идет от двигателя к катушкам зажигания, отрезаем  белый провод  жгута от з-х контактного разъема, к которому он подключен (делаем  как можно ближе к разъему).  Обжимаем  конец  отрезанного белого провода клеммой тип «гнездо» (рис. 1 Б), который идет в комплекте с катушками (рис.4)

Рис. 4.

- Соединяем  обжатую клемму тип «гнездо» (белый провод)  к клемме тип «штырь» (рис 1. Ж), которая  расположена на жгуте из  комплекта с катушками зажигания. Затем надеваем на клеммы катушек зажигания  «гнезда» Г  и Д (рис. 1) в произвольном порядке.

Рис.5.

- Отсоединенные от старых катушек зажигания 3-контактные  разъемы (рис. 2) с оставшимися в них проводами закрепить хомутом нейлоновым к жгуту.

- Проверяем подключение. Обе катушки должны быть подключены к проводу белого цвета.

Примечание: Если подключить катушки зажигания  к проводу красного цвета, то они выйдут из строя.

- Установить корпус вентилятора в обратной последовательности.

- Подключить высоковольтные провода от катушек зажигания на свечи зажигания, подключить клемму «минус» АКБ, запустите двигатель.

# Text boxes

Д

Е

Г

Б

Ж

3-х  контактный разъем